## Slide 1: Você sabia que...
O número de dispositivos conectados em rede passará de 75 bilhões em 2024?

## Slide 2: Arduino para Sistemas Eletroeletrônicos Digitais
Orlando Rosa Junior
por
Orlando Rosa Junior
S
ô

## Slide 3: Objetivos da atividade
Demonstrar as características dos microcontroladores
Abordar as diferenças entre
  Sistemas microcontrolados
  Lógicas combinacionais a CI
  Lógicas sequenciais a CI
Diferenciar um microcontrolador do microprocessador

## Slide 4: Diferenciar microcontrolador de microprocessador
Microcontrolador
Microprocessador
CPU
Memórias
Conversores analógicos/digitais (A/D)
Portas de comunicação
Porta Paralela
Porta Serial
Porta USB
RAM
ROM
Microprocessador
Memórias
Conversores analógicos/digitais (A/D)
Portas de comunicação
Porta Paralela
Porta Serial
Porta USB
RAM
ROM
Tudo na mesma
caixinha

## Slide 5: Linguagem de Programação
Por que programar?
  Flexibilizar o uso
  Facilitar os testes
  Desenvolver o raciocínio lógico
  Permitir uma maior familiaridade do aluno com a linguagem
  Facilitar a adaptação para SCL e outras linguagens para PLC
Não pode ser um sofrimento!

## Slide 6: Linguagem de Programação
Linguagem estruturada
Feita pra nós!
Código binário
Feito pra máquina
Compilador

## Slide 7: Linguagem de Programação
Deriva da Linguagem
C
Denominada
Wiring
Estruturada
Permite controle
Flexível
Adaptada ao hardware

## Slide 8: Comparando
void setup()
{
[...]
}
void loop()
{
[...]
}
void main()
{
[...]
}
C
Wiring

## Slide 9: O Arduino é um microcontrolador?
nÃOOOOOO

## Slide 10: O Arduino é um microcontrolador?
Arduino é uma plataforma de desenvolvimento
Permite interligar o controlador aos periféricos
Pode agregar diversas funções
  GPIO Entradas ou Saídas de propósito geral
  Saídas PWM Modulação por largura de pulso
  Entradas Analógicas Somente entradas
  Redes de componentes

## Slide 11: O Atmel 2560

## Slide 12: Vamos testar uma aplicação?
Esta na hora do...
Desafio 1
Não Seja

## Slide 13: Siga estes passos
Abra o IDE Arduino
Conecte o Arduino na
Porta USB do PC
Não reconheceu?!
Instale o driver

## Slide 14: Tudo pronto?!
O desafio é implementar uma porta Buffer
0
0
1
1

## Slide 15: Tudo pronto?!
Seguiremos essas etapas:
Definir constantes
Acionar ou não as saídas
Configurar os pinos
Criar variáveis
Ler as entradas
Implementar a lógica

## Slide 16: Tipos de variáveis
No Arduino, pode-se usar os seguintes tipos de variáveis:
inteiro
real
caractere
integer
int i = 0;
  float
  float i = 0.00;
  char
  Char a = ‘’;
  Booleano
  bool
  bool A = 0;
Há outros, mas para hoje está bom...

## Slide 17: Manipulação de variáveis
Na linguagem C, o sinal de
=
Não significa
IGUALDADE
mas sim
RECEBE

## Slide 18: Manipulação de variáveis
Sendo assim, como leio a expressão abaixo?
a = b;
a igual a b
a recebe b

## Slide 19: Neste desafio você implementou...
Não Seja
Função pinmode(pino, comportamento)
Definição de constantes
#define nome constante
Interrupção por tempo
#define nome constante
Atribuição de valores
variável = variável;
Uso do monitor serial
Serial.begin(velocidade);
Leitura digital
digitalRead(pino);
Escrita digital
digitalWrite(pino, estado);

## Slide 20: Passamos do primeiro desafio!